| Согласовано | Согласовано |
| --- | --- |
| Главный инженер ООО «Комфорт» | Директор ООО «Комфорт» |
| И.Н.Лизунов | Ю.И.Травинский |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ

ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ  ЗДАНИЙ

- Фундаменты.

  - Ремонт отмостки вокруг здания с восстановлением до 20% общей площади отмостки.

  - Ремонт кирпичных стен приямков.

- Стены.

  - Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий.

  - Заделка отверстий в бетонных и ж\б стенах.

  - Заделка на зиму вентиляционных продухов.

- Крыши и покрытия.

  - Усиление стропильных ног нашивкой обрезков досок или других дополнительных креплений.

  - Установка дополнительных болтов и скоб в местах ослабевших сопряжений, стыков и пр.

  - Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций.

  - Ремонт слуховых окон.

  - Восстановление или ремонт выходов на кровлю.

  - Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами до 20% общей площади покрытия.

  - Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли.

  - Смена поврежденных листов асбестоцементных кровель до 20% общей площади покрытия.

  - Смена местами обрешетки крыши (при разобранной крыше).

  - Изготовление отдельных частей водосточных труб.

  - Смена ухватов для водосточных труб.

  - Ремонт водосточных труб.

  - Смена частей водосточных труб

  - Смена покрытия зонтов, подоконных отливов и карнизов из кровельной стали, парапетов.

  - Смена обделок примыканий из листовой стали.

  - Смена колпаков дымовых и вентиляционных труб.

  - Ремонт воронок внутренних водостоков.

- Перекрытия и полы.

  - Заделка борозд, отверстий в бетонных перекрытиях.

  - Дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением засыпки (до 20%общей площади утепления).

  - Заделка выбоин в цементных, бетонных и асфальтовых полах (до 20% общей площади полов).

- Окна и двери.

  - Ремонт оконных переплетов.

  - Ремонт форточек.

  - Ремонт подоконных досок без снятия с места.

  - Ремонт дверных полотен.

  - Смена дверных и оконных петель.

  - Нашивка брусков на дверные коробки.

  - Укрепление оконных и дверных наличников.

  - Смена оконных и дверных приборов.

  - Смена стекол.

  - Установка пружин к наружным дверям

- Лестницы, крыльца.

  - Заделка выбоин в каменных ступенях.

  - Ремонт ж\б и бетонных ступеней на месте.

  - Замена отдельных ж\б и каменных ступеней.

  - Ремонт лестничных решеток.

  - Укрепление стоек, металлических решеток ограждения лестниц и площадок.

  - Смена отдельных частей поручней.

  - Внутренние штукатурные и малярные работы.

  - Окраска помещений и отдельных конструкций.

  - Восстановление защитного слоя в местах оголенной арматуры ж\б конструкций, козырьков над входами в подъезд.

  - Восстановление козырьков.

- Фасады

  - . Ремонт обыкновенной штукатурки цоколя ( до 20% площади цоколя)

  - Окраска цоколя здания обычными составами.

  - . Укрепление слабодержащихся кирпичей на фасадах.

- Отопление, горячее водоснабжение

8.1 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных труб (до 20% его протяженности).

8.2. Смена радиаторных блоков в местах общего пользования.

8.3. Переборка секций радиаторного блока в местах общего пользования.

8.4. Смена параллельной задвижки.

8.5. Смена запорной арматуры

8.6. Установка кранов для спуска воздуха из системы.

8.7. Восстановление разрушенной тепловой изоляции (до 20% общего объема изоляции).

8.8.. Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки.

8.9. Укрепление расширительных баков и трубопроводов на чердаке.

8.10. Замена узла учета.

9. Водоснабжение, водоотведение

9.1 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных труб(до 20 % его протяженности)

9.2. Смена отдельных участков трубопроводов канализации (до 20% его протяженности).

9.3. Подчеканка раструбов канализационных труб.

9.4. Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков.

9.5. Смена запорной арматуры

9.6. Замена узла учета.

10. Электроосвещение

10.1  Замена неисправных участков электрической сети здания (до 20% его протяженности)

10.2. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки).

10.3. Замена светильников.

10.4. Замена предохранителей, автоматических выключателей.

10.5. Замена щитов.

10.6. Замена реле времени

10.7. Замена рубильника

10.8. Замена узла учета.